## Slide 1
MEETING PREPARATION — INTERNAL
i-PRO 技術面談 準備資料
カメラ・レコーダーからの映像取得の整理と質問・確認事項
Recorder Monitor（店舗レコーダー遠隔監視サービス）の i-PRO 連携実装を整理し、
面談で確認したい事項を優先度つきでまとめる。
面談相手
i-PRO 技術責任者
当社実績機
WJ-NU101 / NU100（実機）
控える案件
NU101 × 100 店舗
作成日
2026-07-31
Genesis Edge

## Slide 2
1
面談の目的（3 つ）
1
実装の答え合わせ
→ §4・質問 B 群
NU101/NU100 実機に CGI・ONVIF で映像取得を実装し本番稼働中。実機挙動から逆算した理解が多く、正式仕様との差分を潰したい。
2
100 店舗案件の技術裏付け
→ 質問 A 群（最優先）
WJ-NU101 が全店に入る大型リプレイス案件が進行中。検査クリップの常時切り出し（1 店舗 1 日 200 回 × 100 店舗）が製品想定内か、負荷・寿命・ライフサイクルを確認。
3
正式な技術情報ルートの確立
→ 質問 C 群
CGI 仕様書の正式入手、技術問い合わせ窓口、パートナープログラムの有無。
⚠ 面談で出さない情報
顧客名・現行サービスの事業者名・受注前提の金額は出さない。案件は「NU101 を全店導入済みの 100 店舗チェーンのリプレイス検討」とだけ伝える。競業避止に関わる旧来経緯にも触れない。
Genesis Edge — internal use only
2

## Slide 3
2
当社サービスの概要（先方への説明・1 分）
Recorder Monitor とは
店舗の既設レコーダー・カメラをそのままクラウド監視化するサービス。
店舗にエッジ端末を 1 台設置。店舗から外向きの接続のみで動作（ポート開放・VPN 不要）。
i-PRO 機とはエッジ端末が LAN 内で通信。クラウドから直接レコーダーへはアクセスしない。
提供機能
全店ライブ表示
録画再生
死活監視
BCP（発災前後の自動取得）
巡回点検レポート
警報連携
手荷物検査（検査時刻の録画クリップをクラウド証跡化）
通信構成（i-PRO 機から見た当社）
カメラ / NVR（LAN） ⇄ エッジ端末（LAN 内・CGI / ONVIF / RTSP） → クラウド（外向き HTTPS のみ）
認証は HTTP Digest（MD5）、ONVIF は WS-Security UsernameToken（機器時刻とのずれを補正して送信）。
Genesis Edge — internal use only
3

## Slide 4
3
映像取得の整理 — 機能 × 取得経路（1/2）
すべて LAN 内・エッジ端末からの呼び出し。
機能 | 使用 API（i-PRO 側） | 当社実装の要点
ライブ監視 （グリッド / 単画面・低 fps JPEG） | NVR: push.cgi (COMP=JPEG, multipart MJPEG) カメラ直: ONVIF GetSnapshotUri | push.cgi はカメラごとに 1 本だけ開いて常時受信し最新フレームをキャッシュ（毎回 START/STOP するとセッション枯渇で 204）。事前に hdrctl.cgi?SCREEN=1X。UID は NVR 1 台 = 1 つを全カメラで共有し、status.cgi を 60 秒間隔で keepalive。
高画質ライブ （H.264 HLS） | カメラ直: ONVIF GetProfiles → GetStreamUri → RTSP | RTSP URL は静的に組まず ONVIF で取得（NU 配下カメラは rtsp://<ip>/ONVIF/MediaInput?profile=… の動的形式）。go2rtc 経由で HLS 配信。H.265 はエッジで H.264 に変換。NVR 経由の高画質ライブは未使用。
録画再生（VOD）・ 検査クリップ切り出し | NVR: dlogin.cgi → httpdl.cgi (KIND=MP4) → logout.cgi | 時刻は UTC・分単位（秒 00 固定）。同一分内の短い窓は空応答になるため、開始切り捨て・終了切り上げの分丸めを実装。X-RecData-Satus（0=正常 / 1=録画なし / 2=コーデック / 3=ビジー）で判定、複数パートは連結。VOD 用 UID は都度取得・都度 logout（ライブ用と分離）。
Genesis Edge — internal use only
4

## Slide 5
3
映像取得の整理 — 機能 × 取得経路（2/2）
機能 | 使用 API（i-PRO 側） | 当社実装の要点
過去時刻の静止画 （BCP 8 枚・発報前タイムライン） | NVR: httpdl.cgi（VOD と同じ） | 対象時刻 −1 秒〜 +10 秒の窓 MP4 を取得し ffmpeg で先頭フレームを JPEG 化（窓が短いと GOP が不完全で demux 不可のため広めに取る）。録画から引けない場合はライブの現フレームで代替。
現在時刻の静止画 （巡回点検・発報後・死活監視） | カメラ直: ONVIF GetSnapshotUri （JPEG プロファイル優先） | RTSP セッションを消費しないため、NVR がメインストリームを占有していても取得できる。ONVIF 非対応機のみ RTSP キーフレーム切り出し（ffmpeg・TCP）にフォールバック。
発報（センサー・接点入力） の受信 | カメラ / NVR の独自 HTTP アラーム通知（通知先＝エッジ） 補助: ONVIF PullPoint | エッジが LAN 内で HTTP 受け口を立て、i-PRO 側のアラーム通知先に設定。通知がタイムアウトしないよう即 200 応答 → 非同期処理。動体検知ではなく接点 / 通知のみを使用。ONVIF PullPoint も実装・検証済み。
録画期間・構成の確認 | NVR: recordedtime.cgi（UID 不要） as_getinfo.cgi?FILE=2 | 録画期間の裏取りと接続カメラ CH の確認に使用。表示はローカル時刻（httpdl の UTC 入力と混在する点に注意して実装）。
Genesis Edge — internal use only
5

## Slide 6
3
NU101 実機で確認済みの機器側前提
HTTPS のみ・自己署名
80 番は閉。Digest realm は「Network disk recorder」。自己署名証明書を許容して接続。
NVR は RTSP 閉・ONVIF 非提供
RTSP(554) は閉、/onvif/device_service は 404。→ 録画取得は CGI（httpdl.cgi）一択。
カメラは標準 ONVIF / RTSP
配下カメラは ONVIF で成立（カメラごとに認証情報が異なるケースあり）。コーデックは H.264 / H.265 の混在。
ハイブリッド構成で運用
ライブ・静止画 = カメラ直 ONVIF、録画 = NVR の httpdl.cgi。この分担が当社の標準構成。
実機総当たりで得た知見。dlogin / httpdl / recordedtime / push / hdrctl / status 系のみ有効で、NX 系 CGI（getsysteminfo・snapshot.cgi・playback 等）は 404 だった。→ Q1 で機種別対応表の有無を確認する。
Genesis Edge — internal use only
6

## Slide 7
4
実機で判明した固有仕様と回避策（1/2）— 答え合わせ用
事象（実機で確認） | 当社の理解・回避策 | 確認
httpdl.cgi の STARTTIME/ENDTIME は UTC。一方 recordedtime.cgi の録画期間表示はローカル (JST) | JST で送ると +9h ずれて「録画なし (Satus:1)」。UTC 変換を実装して解決 | Q7 仕様として正か
時刻指定は分単位（秒 00 固定）。同一分内の短い窓は空応答 | 開始切り捨て / 終了切り上げの分丸め＋最短 1 分保証を実装 | Q8 秒単位対応の予定
push.cgi を短時間に START/STOP 連打するとセッション飽和 → 以後 START が 204（空応答） | カメラごとに 1 本を開きっぱなしにする永続ストリーム方式で解決 | Q11 204 の条件
UID 寿命 90 秒・同時最大 16・同一カメラ 2 本不可・ライブと再生は同一 UID 不可・コマンド間隔 3 秒目安（CGI 資料 V15R1） | ライブは NVR 1 台 = 1 UID を全カメラで共有（60 秒 keepalive）、VOD は都度 UID。503/401 は UID 破棄 → 再取得。3 秒間隔は未実装だが実運用で問題なし | Q3 制約の正確な単位
NU101 では NX 系 CGI（getsysteminfo・snapshot.cgi・playback 等）が軒並み 404 | NX/NU 共通とされる CGI 資料に対し、NU の実装範囲が異なると理解（実機総当たりで判明） | Q1 機種別対応表
Genesis Edge — internal use only
7

## Slide 8
4
実機で判明した固有仕様と回避策（2/2）
事象（実機で確認） | 当社の理解・回避策 | 確認
snapshot.cgi?time=（過去時刻指定）は FW v3+ のみ有効。旧 FW は黙って最新フレームを返す（判別不能） | time 付き 200 を暫定的に「過去フレーム」とみなすしかない | Q12 判別方法
カメラ CGI 直叩きで Accept ヘッダを付けると 400 Bad Request になる機種がある | Accept を付けない、または get_randomnum → &Randomnum= 付与で回避 | Q13 正式仕様か
録画 MP4 は moov アトムが末尾（ストリーミング処理不可） | 一時ファイルに書いてから ffmpeg に渡す方式で解決。標準的な MP4 なので remux は不要 | Q9 MP4 生成方式
NVR がカメラのメイン H.264/H.265 RTSP を占有 → 外部からの RTSP SETUP が 503 になりがち | 静止画は ONVIF GetSnapshotUri（RTSP 非消費）を最優先にして回避 | Q14 同時接続の考え方
応答ヘッダの綴りが X-RecData-Satus（Status ではない） | 原文ママでパース対応済み | —
Genesis Edge — internal use only
8

## Slide 9
4
PoC 実機での事前実測（2026-08-01・WJ-NU101 + カメラ2台）
「教えてください」ではなく「実測ではこうでした。この理解で正しいですか」と確認する。
試験 | 実測結果 | 関連Q
常用負荷: 2分クリップ×50回（72秒間隔） | 50/50 成功・ビジー0・中央値 4.6 秒・計 0.88 GB | Q2
録画整合性（負荷中の欠落） | 抜き取り 6 点すべて正常・録画への影響なし | Q2-①
並列度（2/3/4 並列） | 同時 2 本まで成功。3 本目から即時 Satus=3（ビジー） | Q2-③④
コマンド間隔（ゼロ間隔10連続） | 10/10 成功・劣化なし（3秒間隔は実効強制でない） | Q3
UID 上限（logout せず連続取得） | 17 本すべて取得成功（「最大16」は dlogin 数には非適用） | Q3
KIND=MP4 の生成方式（ffprobe 解析） | H.265/H.264 ともコーデックそのまま＝無劣化詰め替え・26 倍速 | Q9
窓長・秒粒度 | 59分OK / 61分は HTTP 500 / 秒≠00 指定が実質有効（未文書） | Q8
カメラ CGI Accept 400 | WV-U1132A / WV-SW158 とも再現せず（全 200） | Q13
カメラ RTSP 同時接続（NVR録画中） | H.265 メイン 4 本同時成功（上限未到達） | Q14
死活監視の外部取得 | HDD容量/残量・CH別カメラ接続・CH別録画状態を CGI で取得可。SNMPなし | Q5
設計指針（確定）: 1日200回運用は余裕（NVR占有 計約33分/日）／ httpdl は NVR 1台あたり並列2に制限／死活監視は既存CGIポーリングで実装可
Genesis Edge — internal use only
9

## Slide 10
5
質問・確認事項の全体像（17 問）
A
最優先・6 問
100 店舗案件の成立に直結
NU101 の CGI 実装範囲 / httpdl 常用の可否 / セッション制約 / ライフサイクル / 死活監視 / アラーム通知仕様
B
仕様確認・8 問
当社実装の答え合わせ
時刻系 / 時刻粒度 / MP4 生成方式 / ONVIF 方針 / push.cgi / snapshot time / Accept 400 / RTSP 同時接続
C
関係構築・3 問
今後の技術ルート
技術資料の正式入手ルート / 今後の API 方向性 / 機器調達・保守の相談先
✓ 持ち帰りたい成果
Q1（NU101 の CGI 実装範囲）と Q2（httpdl 常用の可否）に確度の高い回答、または回答してくれる窓口
技術問い合わせの継続ルート（担当者名・連絡先）／ できれば NU シリーズ向け最新技術資料の入手
Genesis Edge — internal use only
10

## Slide 11
5
A 最優先 — 100 店舗案件に直結（1/2）
Q1
WJ-NU101 の CGI 実装範囲を機種別に示す正式資料はあるか
「i-PRO NVR CGI-IF(NXNU) V15R1」を参照して実装したが、NU101 実機では dlogin / httpdl / recordedtime / push / hdrctl / status 系のみ有効で、NX 系で使える getsysteminfo / snapshot.cgi / playback 等は 404 だった。NU シリーズの対応 CGI 一覧（機種 × CGI の対応表）、より新しい版の資料はあるか。
Q2
httpdl.cgi の常用（クリップ切り出しの高頻度利用）は製品想定内か
1 店舗 1 日 200 回 × 2 カメラ × 100 店舗の頻度で数分単位のクリップを切り出す運用を計画。実測では 50 回連続すべて成功・録画欠落なし・同時 3 本目から Satus=3。→ この使い方と負荷で長期運用して問題ないか。並列 2 が仕様上の上限か。残る未知は HDD 寿命への長期影響。
Q3
セッション制約の正確な単位（当社運用の妥当性確認）
「UID 同時最大 16・同一カメラ 2 本不可・ライブと再生は同一 UID 不可・コマンド間隔 3 秒目安」の制約単位は UID か TCP 接続かカメラか。当社はライブ＝NVR 1 台 1 UID を全カメラ共有（keepalive 60 秒）、再生＝都度別 UID で安定運用しているが、これは想定された正しい使い方か。
Genesis Edge — internal use only
11

## Slide 12
5
A 最優先 — 100 店舗案件に直結（2/2）
Q4
WJ-NU101 の製品ライフサイクル
販売終了・修理 / サポート終了時期、ファームウェア（特にセキュリティ修正）の提供方針。既設 100 台を今後 5 年程度使い続ける前提で、リスクと後継機種（リプレイス時の互換性）を確認したい。
Q5
NVR 死活監視・HDD 健全性を外部から取る公式手段
当社は NVR / カメラの死活監視を標準機能として提供している。NU101 で ①機器状態・エラー状態の取得 CGI ②HDD の S.M.A.R.T / 劣化状態の外部取得 ③障害発生時の能動通知（メール・HTTP 通知・SNMP trap）は何が使えるか。（現行の顧客運用では NVR 故障の検知手段がなく、ここを商品価値にしたい）
Q6
独自 HTTP アラーム通知の正式仕様
カメラ / NVR のアラーム通知先を当社エッジ端末に向けて発報連携している。通知のリトライ有無・タイムアウト・同報数の上限・HTTPS(TLS) 対応の正式仕様を確認したい。（当社は通知を取りこぼさないよう即 200 応答で受けている）
Genesis Edge — internal use only
12

## Slide 13
5
B 仕様の答え合わせ（時間があれば順に）
Q7
時刻系の確認
STARTTIME/ENDTIME=UTC・recordedtime=ローカルの理解の確認。NTP 推奨設定。機器時刻と実時刻のオフセットを外部から取得する手段。
Q8
httpdl.cgi の時刻粒度
分単位（秒 00 固定）の仕様確認。秒単位指定の対応予定。≤1 時間制約・複数パート分割の条件。
Q9
KIND=MP4 の生成方式
コンテナ詰め替え（無劣化）かトランスコードか。JPEG 録画が取れない（Satus=2）ことの確認。
Q10
ONVIF 対応方針
NU101 は ONVIF サーバ非提供（Profile-G なし）で正しいか。NX 系の Profile-G 対応機種。カメラ直 ONVIF ＋ NVR 録画のハイブリッドは想定内か。
Q11
push.cgi の挙動
COMP=JPEG の解像度・fps は何で決まるか。INTERNETMODE=ON の意味。START が 204 を返す条件。
Q12
snapshot.cgi の time パラメータ
FW v3+ のみ有効・旧 FW は最新フレームを返す、の確認。対応可否を機械的に判別する方法。
Q13
Accept ヘッダ 400 問題
Accept 付きで 400 になる機種の件。CSRF 対策等の正式仕様か。対象機種と正しい回避方法。
Q14
カメラ RTSP の同時接続数
NVR 占有中の外部 RTSP SETUP 503。プロファイル別の接続枠の考え方（JPEG 系は別枠か）。
Genesis Edge — internal use only
13

## Slide 14
5
C 今後・関係構築
Q15
技術情報の正式ルート
CGI / API 仕様書の正式入手方法（開発パートナー登録・NDA）。実装で詰まった際の技術問い合わせ窓口。i-PRO のパートナー / インテグレータープログラムへの参加条件。
Q16
今後の API 方向性
新機種・新 FW での外部連携 API の方向性（REST API? ONVIF Profile-G/M?）。AI カメラの解析メタデータ（人物・車両検知等）を外部システムから利用する公式手段。
Q17
機器調達・保守の相談先
100 店舗規模での機器保守（先出しセンドバック等）や、当社経由での機器提案を行う場合の販売ルートの相談先。
Genesis Edge — internal use only
14

## Slide 15
6
当日の準備・持ち物
1
本資料 §3・§4 を提示できる形で
当社実装の透明性を見せると技術者同士の話が早い。印刷 or 画面共有。
2
NU101 実機の挙動ログ
404 になった CGI 一覧・X-RecData-Satus の実例。求められたらその場で提示。
3
参照資料名の控え
「i-PRO NVR CGI-IF(NXNU) V15R1jp」。版の新旧を先方に確認する。
4
本番デモ環境
intereco-monitor 本番でライブ・録画再生・BCP をその場で見せられる準備。
✓ 面談のゴール（再掲）
Q1（NU101 の CGI 実装範囲）と Q2（httpdl 常用の可否）に確度の高い回答、または回答してくれる窓口
技術問い合わせの継続ルート（担当者名・連絡先）
できれば: NU シリーズ向け最新技術資料の入手
Genesis Edge — internal use only
15