## Slide 1
MIGRATION PROPOSAL
手荷物検査システム
リプレイスのご提案
既設のレコーダーと中継機をそのまま活かし、クラウド録画サービスを不要にします。
対象店舗
100 店舗
既設レコーダー
i-PRO WJ-NU101
既設中継機
FutureNet MA-E320
中継機の新規調達
0 台
Recorder Monitor ／ 株式会社ジェネシス・エッジ ／ 2026-07-30
Notes: 本提案は暫定版。要確認項目は技術検証の完了をもって確定する。

## Slide 2
ご提案の要旨
現在ご利用中の手荷物検査システムを、当社「Recorder Monitor」へ移行するご提案です。
既設の i-PRO WJ-NU101 と FutureNet MA-E320 をそのまま流用します。新たに設置する機器はありません。
クラウド録画サービス
不要
証跡は既設レコーダーから
切り出して当社クラウドへ
保管します
店舗回線の上り通信量
約 97 % 削減
16.6 GB／日・店
→ 約 460 MB／日・店
検査証跡の保持期間
14 日 → 60 日
検査のたびに
クラウドへ退避します
この提案の考え方
御社は既に、100 店舗すべてに録画装置と中継機をお持ちです。本提案は、新しい機器を売るものではありません。
既にお持ちの資産の使い方を変えることで、毎月お支払いのクラウド録画費用をなくし、同時に監視・BCP の機能を追加するものです。
Recorder Monitor ／ 株式会社ジェネシス・エッジ
2

## Slide 3
現状の課題
手荷物検査の証跡を残すためだけに、カメラ映像を 24 時間クラウドへ送り続けています。
クラウド録画の月額費用
実際に確認するのは検査の前後わずか数分です。24 時間分の保管費用を、そのために支払っています。
店舗回線の常時占有
768 kbps × 2 台 ＝ 1.536 Mbps を営業時間外も消費。1 店舗 1 日 16.6 GB、100 店舗で月 約 49.8 TB です。
レコーダーの異常に気づけない
証跡がクラウド側にあるため、店舗のレコーダーが故障していても顕在化しません。必要になって初めて分かります。
手荷物検査以外の機能がない
本部からの映像確認、機器の監視、災害時対応は含まれていません。
Recorder Monitor ／ 株式会社ジェネシス・エッジ
3

## Slide 4
構成の変化
映像を「常に送る」のをやめ、「必要なときだけ取りに行く」方式に変えます。
現行
カメラ 2 台（768 kbps・H.264）
├ WJ-NU101 に常時録画（14 日）
└ MA-E320 が 24 時間 常時転送
↓
クラウド録画サービス
↓
手荷物検査の証跡
ご提案
カメラ 2 台（768 kbps・H.264）
└ WJ-NU101 に常時録画（14 日）
↓ 検査の時間帯だけ切り出し
MA-E320（当社ソフトへ入れ替え）
↓
Recorder Monitor
証跡クリップを 60 日保管
カメラの設定変更は不要です。レコーダーの録画設定も変更しません。入れ替えるのは中継機のソフトだけです。
Recorder Monitor ／ 株式会社ジェネシス・エッジ
4

## Slide 5
移行後の流れ
検査から証跡の保管まで、すべて自動で行われます。人が操作する手順は増えません。
1
検査台の iPad で検査を実施します
従業員の入室・退室に合わせて、顔認証と手順の読み上げを行います。
2
検査の時刻が記録されます
どの従業員が、いつ、どの操作をしたかがクラウドに残ります。
3
中継機が、その時間帯の映像だけをレコーダーから切り出します
既設の WJ-NU101 に録画されている映像から、検査の前後だけを取得します。
4
証跡クリップがクラウドへ保管されます
検査から数分でクラウドに保管され、60 日間保持されます。
5
管理画面で、検査記録と映像を一緒に確認できます
店舗・日付・従業員で絞り込み、該当する検査の映像をその場で再生できます。
Recorder Monitor ／ 株式会社ジェネシス・エッジ
5

## Slide 6
既設機器の役割
交換する機器はありません。中継機のソフトを入れ替えるだけです。
機器 | 現行の役割 | ご提案での役割
カメラ 2 台 768 kbps ／ H.264 | レコーダーと中継機の両方へ送出 | 変更なし。設定変更も不要です。
i-PRO WJ-NU101 4ch ／ 14 日保存 | 常時録画（回線断時の予備） | 証跡の取得元。録画設定は変更しません。
FutureNet MA-E320 100 台 | クラウド録画への常時転送 | 当社ソフトへ入れ替え。検査時のみ切り出して送信します。
検査端末 | 現行システムの端末 | iPad（ブラウザで動作）。既存端末の流用可否は別途確認します。
中継機の入れ替えは、当社が用意した SD カードを差し替えていただくだけで完了します。
店舗のご担当者様で作業でき、技術者の訪問は不要です。
Recorder Monitor ／ 株式会社ジェネシス・エッジ
6

## Slide 7
効果 ① 店舗回線の通信量が 約 97 % 減ります
Chart: 100 店舗・1 ヶ月の上り通信量（TB）
| 現行 | ご提案
上り通信量 | 49.8 | 1.4
項目 | 現行 | ご提案
1 店舗・定常時 | 1.536 Mbps | ほぼ 0
1 店舗・ピーク時 | 1.536 Mbps | 約 1.0 Mbps
1 店舗・1 日 | 16.6 GB | 約 460 MB
100 店舗・1 ヶ月 | 約 49.8 TB | 約 1.4 TB
ピーク時でも、現在の常時通信量を下回ります。回線設備の増強は不要です。
試算前提: 768 kbps × 2 台。1 検査あたり 1 分 × 2 台 ＝ 約 11.5 MB。1 店舗 1 日 40 件。ピークは開店前・閉店後の 1 時間に集中すると想定。実測値で補正いたします。
Recorder Monitor ／ 株式会社ジェネシス・エッジ
7

## Slide 8
効果 ② 検査証跡が、より確実に残ります
当社は検査のたびにクリップを切り出し、数分でクラウドへ退避します。14 日分をレコーダーに貯めておいて後から取りに行く構造ではありません。
観点 | 現行 | ご提案
保管先 | クラウド録画サービス | 当社クラウド（国内リージョン）
保持期間 | ご契約による | 60 日（店舗ごとに設定変更可）
クラウドへ渡る契機 | 常時転送 | 検査ごとに即時（数分以内）
レコーダー故障時 | クラウド側に依存 | 退避済みのため、過去分は残ります
回線断とレコーダー故障の同時発生 | 証跡が失われます | 退避済みのため影響ありません
Recorder Monitor ／ 株式会社ジェネシス・エッジ
8

## Slide 9
追加される機能
現在ご利用のシステムには無い機能が、標準で付きます。
レコーダー・カメラの死活監視
現在は証跡がクラウド側にあるため、店舗のレコーダーが故障していても気づけません。
本提案では機器の異常を本部で検知できるようになります。基本機能に含まれます。
BCP（災害時映像の自動取得） 標準・無償
J アラートを受信すると、発令時刻を基準に 8 時点の店内映像を現地レコーダーから自動取得します。
報告書 PDF も自動生成します。人が操作して間に合うものではないため、自動化しています。
5 分前
発生時
5 分後
10 分後
15 分後
20 分後
25 分後
30 分後
あわせてご検討ください — レコーダーのハードディスクは消耗品です。移行の初年度に故障が集中する可能性があります。
100 台の稼働時間の棚卸し・年間交換台数の予算化・異常検知時の通知先と交換手配の体制を、あわせてご提案いたします。
Recorder Monitor ／ 株式会社ジェネシス・エッジ
9

## Slide 10
機能比較
機能 | 現行 | Recorder Monitor
従業員の入退室記録 | あり | あり
顔認証による本人確認 | あり | あり
検査手順の音声読み上げ | あり | あり（文言は店舗ごとに設定可）
検査時の映像証跡 | あり | あり（60 日保管）
一時退室・一時入室の記録 | あり | あり
日次の集計・レポート | あり | あり
個人情報取扱い同意の記録 | — | あり（同意文言と版を記録）
レコーダー・カメラの死活監視 | — | 標準搭載
BCP（災害時映像の自動取得・報告書） | — | 標準搭載・無償
本部からの全店映像確認 | — | あり
巡回点検＋レポート | — | オプション
警報装置との連携 | — | オプション
クラウド録画（24 時間の全映像保管） | あり | 対象外（検査以外のご利用が無いため）
高画質ライブ配信 | — | 本構成では対象外
Recorder Monitor ／ 株式会社ジェネシス・エッジ
10

## Slide 11
ご費用 ① 月額（税別・1 店舗あたり）
項目 | 単価 | 内容
基本 | 3,200 円 | レコーダー・カメラ死活監視、本部からの映像確認、BCP
手荷物検査オプション | 12,800 円 | 顔認証、検査フロー、証跡クリップ、日次レポート
ご提案構成 合計 | 16,000 円 | 現行機能のすべて ＋ 監視 ＋ BCP
巡回点検＋レポート（任意） | +1,500 円 | 定期的な店内状況の記録とレポート化
警報装置連携（任意） | +1,000 円 | 発報時の映像自動取得と通知
フル構成（すべて含む） | 18,500 円 | —
現行費用との比較 — 検査サービス 15,000 円 → 12,800 円 ／ 映像基盤（クラウド録画 2,500 円 × 2 台）5,000 円 → 基本 3,200 円。
どちらの区分でも現行を下回り、合計 20,000 円 → 16,000 円（− 20 %）。100 店舗で年間 4,800,000 円の削減となり、死活監視・BCP が加わります。
Recorder Monitor ／ 株式会社ジェネシス・エッジ
11

## Slide 12
ご費用 ② 100 店舗での月額と初期費用
ご提案構成（基本＋手荷物検査）
1,600,000 円 ／ 月
年額 19,200,000 円（現行比 年間 − 4,800,000 円）
フル構成（＋巡回点検＋警報連携）
1,850,000 円 ／ 月
年額 22,200,000 円
初期費用
項目 | 金額 | 備考
中継機の調達 | 0 円 | 既設 MA-E320 を流用します
レコーダー・カメラの調達 | 0 円 | 既設 WJ-NU101 とカメラをそのまま使用します
設置工事 | 0 円 | SD カードの差し替えのみ。技術者の訪問は不要です
中継機の入れ替え用 SD カード | 別途お見積り | 100 店舗分 ＋ 予備
検査端末（iPad） | 別途お見積り | 既存端末の流用可否を確認のうえ確定します
初期設定・従業員の顔登録支援 | 別途お見積り | 段階移行のため、まとめて行う必要はありません
Recorder Monitor ／ 株式会社ジェネシス・エッジ
12

## Slide 13
移行スケジュール
合計で約 5〜6 ヶ月を想定しています。
1
技術検証
約 4 週間
1 店舗で、中継機の入れ替えから証跡の再生までを通します
2
パイロット
約 4 週間
3〜5 店舗で日常運用を行い、現場の手順を確定します
3
段階展開
約 8〜12 週間
週 10〜20 店舗ずつ切り替えます
4
現行システム停止
—
全店の切替完了後、クラウド録画サービスを解約します
店舗単位で切り替えられます
手荷物検査の有効・無効は店舗ごとの設定です。100 店舗を一斉に切り替える必要はありません。数店舗ずつ移行し、問題があればその店舗だけ現行に戻せます。全社停止のリスクを負わない進め方が可能です。
Recorder Monitor ／ 株式会社ジェネシス・エッジ
13

## Slide 14
移行にあたってのご説明
従業員の顔データについて
顔認証のデータは、システムごとに形式が異なるため、そのままの移行ができない場合があります。現行システムが顔写真の形で保管していれば一括登録が可能です。
ただし、顔登録が済んでいなくても検査の運用は止まりません。未登録の従業員様は認証をスキップして検査フローを継続する設計です。先にシステムを切り替え、顔登録は後から進めることができます。
本構成で対象外とする機能
高画質のライブ映像配信は、本構成では提供いたしません。御社のネットワークは出口が 1 箇所に集約されており、映像のリアルタイム配信に必要な通信方式を通せないためです。また既設中継機に映像変換の処理能力がありません。
代わりに、静止画を短い間隔で更新する方式で店舗の状況を確認いただきます。現行のカメラ設定（768 kbps）では実用上の差は小さいと考えておりますが、ご要望がある場合は別途ご相談ください。
あわせてご相談したいこと — 災害時の通信経路について
御社のネットワークは出口が 1 箇所に集約されています。その拠点が被災した場合、100 店舗すべてがクラウドから見えなくなります。
これは現行システムでも同じ構造ですが、BCP 機能をご提供する以上、お伝えしておくべき事項と考えております。BCP 用途に限った副回線（店舗ごとの LTE 等）の要否について、情報システムご担当者様とご相談させてください。
Recorder Monitor ／ 株式会社ジェネシス・エッジ
14

## Slide 15
前提条件と確認事項
「要確認」の項目は、技術検証（段階 1）で確定いたします。
項目 | 状態 | 内容
レコーダーの常時録画 | 確認済 | 各店舗で常時録画・14 日保存
録画の映像形式 | 確認済 | H.264。変換処理は発生しません
クラウド録画の用途 | 確認済 | 手荷物検査の証跡のみ。他用途でのご利用なし
検査台のカメラ | 確認済 | 2 台あり
中継機の再構築 | 確認済 | 当社ソフトのみの構成が可能
中継機の起動方式 | 要確認 | SD カードからの起動可否（メーカーへ照会中）
プロキシの認証方式 | 要確認 | 認証方式によっては、当社宛先の認証除外設定をお願いする場合があります
プロキシの通信制限 | 要確認 | SSL 復号の有無、送信データサイズの上限
レコーダーの HDD 状態 | 要確認 | 100 台の稼働時間と健全性
検査端末の流用可否 | 要確認 | 現行端末のブラウザ動作可否
現行の顔データ形式 | 要確認 | 写真か特徴量か
Recorder Monitor ／ 株式会社ジェネシス・エッジ
15

## Slide 16
NEXT STEPS
次のお願い
1
中継機 MA-E320 を 1 台お貸しください
当社ソフトの動作を確認いたします。SD カードからの起動のため、本体は改変しません。
2
技術検証にご協力いただける店舗を 1 店舗ご指定ください
ネットワークの疎通確認のため、1 回の訪問をお願いいたします。
3
プロキシの設定情報をご開示ください
ホスト・ポート・認証方式・通信制限について、情報システムご担当者様へお取次ぎください。
3 は書面のやり取りのみで完了いたします。1 と 2 は技術検証の開始に必要です。
Recorder Monitor ／ 株式会社ジェネシス・エッジ ／ 2026-07-30
本提案書は 2026-07-30 時点の情報に基づく暫定版です。