## Slide 1
2,500店舗 映像集約システム — ハイブリッドゲートウェイ方式 提案
Raspberry Pi 5 + ffmpeg xstack + SRT Cloud Relay
2026年5月
■ システムアーキテクチャ
📷
カメラ
×16台 RTSP
▶
🖥
レコーダー
i-PRO Uniview
▶
🔧
ゲートウェイ
Raspberry Pi 5 +ffmpeg
▶
☁
クラウド中継
SRT Relay (AWS/CF)
▶
🖥
本部ビューアー
16分割ライブ < 4秒遅延
RTSP
RTSP×16
SRT 1〜2Mbps
SRT/HLS
xstack 16ch合成
■ 主要仕様
⏱ 遅延
2〜4秒 (SRT)
end-to-end カメラ → 本部
📶 帯域
1〜2 Mbps / 店舗
H.265 合成 1ストリーム
💰 HWコスト
約 2,500万円
Pi5 × 2,500台 各1万円
■ 構成要素
🔧 ゲートウェイ端末
Raspberry Pi 5 (4GB) + 公式ファンケース ≈ 11,000円 / 台
📦 ソフトウェア
ffmpeg xstack (16ch合成・H.265) SRT送信 (低遅延・パケットロス耐性)
☁ クラウド中継
AWS Kinesis Video Streams または Cloudflare Stream
🖥 本部ビューアー
Webブラウザ / HLS/WebRTC 既存PCで閲覧可能
■ 開発フェーズ
Phase 1
1〜2ヶ月
PoC：RTSP接続・16ch合成・SRT遅延測定
Phase 2
3〜4ヶ月
パイロット50店舗 + クラウド中継構築
Phase 3
5〜7ヶ月
2,500店舗展開・MDM・障害自動復旧
📌 Next Step
① 代表機種でRTSP接続確認 (ffprobe)
② Pi5 で16ch合成PoC → CPU負荷・遅延実測
③ ネットワーク部門に各店舗 VPN帯域 (1〜2Mbps) 確認